|  | П А С П О Р Т на СЕЙФ серии ВМХ-III торговой марки «РИПОСТ» III класса устойчивости по взлому (ГОСТ Р 50862-2005) Медицинский сейф-термостат (ГОСТ Р 57266—2016) г. Санкт - Петербург |
| --- | --- |

| 1. Общие сведения. Сейфы- термостаты серии ВМХ-III торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения термолабильных лекарственных средств, мазей, кремов, и защиты их от несанкционированного доступа в аптеках, больницах и других медицинских учреждениях. Соответствуют требованиям постановления Правительства РФ №1148 от 31.12.2009 г. «О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ» и Приказа МЗ и СР РФ N 397н от 16 мая 2011 г. «Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ». Сейфы данной серии сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности и с учетом рекомендации специалистов на основании ТУ 9693-001-35531627-96. 2. Технические характеристики. Сейф – термостат ВМХ-III обладает устойчивостью к взлому по III-классу в соответствии с ГОСТ Р 50862-2005. Дверь сейфа имеет 3-х стороннюю усиленную дисковую систему запирания. Сейфы комплектуются ключевым замком «STUV» Германия, в комплекте 2 ключа, или кодовым замком «M-Locks» Нидерланды. Рабочая поверхность сейфа- термостат выполнена из нержавеющей стали. Диапазон температур: +6°С/+Твн°С Автоматическое регулирование температуры. Точность поддержания режима термостатирования ±1°С. Имеется световая подсветка рабочей камеры Габаритные размеры. Модель (серия) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Вес (кг) (не менее) Объем (л) ВМХ-III-4002/470 770 470 400 110 20 ВМХ-III-4002/660 970 470 400 130 37 ВМХ-III-4002 1160 470 400 160 54 Комплект поставки. Сейф-термостат - 01 шт. Ключи - 02 шт. на замок Съемные полки - 01 компл. Паспорт на сейф- термостат - 01 шт. Паспорт на компрессорно-конденсаторный агрегат - 01 шт. 4. Руководство по эксплуатации рабочей камеры 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (не прилагая особых усилий). Плавно поверните рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора. Откройте сейф. ВНИМАНИЕ! Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины только если ригельный механизм находится в закрытом положении. 4.2 Запирание сейфа производится в обратном порядке. 4.3. При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. 4.4. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа | 5. Руководство по эксплуатации компрессорно-конденсаторного агрегата 5.1.Включение установки. Подключить штекер агрегата в розетку электропитания (220В, 50Гц) Перевести выключатель включения агрегата в положение ВКЛ. 5.2.Установка рабочей температуры: Нажать 2 раза на кнопку «SET» Нажимая кнопки ( или ( выставить необходимую температуру. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать посторонние предметы на расстоянии ближе150 мм от боковых стенок сейфа- холодильник. 6. Гарантии изготовителя 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4 и п.5, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 6.2. Срок гарантийного обслуживания сейфов 1 год со дня продажи. 6.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 и п.5, изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта 6.4. Паспорт храните отдельно от сейфа. 7. Свидетельство о приемке Заводской № _______________________________________ ВМX-III МОДЕЛЬ 4002/470 4002/660 4002 Дата продажи ______________________________ Штамп торгующей организации |
| --- | --- |