ООО «Полар Стар СПБ»

Компрессорно-конденсаторный агрегат

ПАСПОРТ

руководство по эксплуатации

АКК-С-GL 60TB

Санкт-Петербург

2018 г.

Содержание:

1. Комплектация ...........................................................................................................	1

2. Область применения.................................................................................................	1

3. Электрическая схема……………………………………………………….............	1

4. Основные технические параметры ....................................................................	….	2

5. Руководство по эксплуатации……. ....................................................................	….	2

6. Приложение 1:  Инструкция на контроллер ID Plus 961

7. Сертификаты соответствия.

1. Комплектация:

- мотор-компрессор: GL 60TB	1 шт.

- конденсатор: KT120 BA4-B04   «Karyer»	1 шт.

- вентилятор конденсатора: VN 10-20	1 шт.

- воздухоохладитель: KT120 BA4-B04   «Karyer»	1 шт.

- вентялятор воздухоохладителя: ф120 мм	1 шт.

- клеммная коробка	1 шт.

2. Область применения.

Компрессорно-конденсаторный агрегат АКК-С-GL 60TB предназначен  для  работы  в  холодильном  сейфе при температуре окружающей среды от +5ºС до +35ºС.

3.  Схема подключения электрическая.

XS – вилка электропитания

М1 – компрессор

М2 – конденсатор

М3 – воздухоохладитель

S1, S2 – переключатель двухпозиционный

H1 – лампа освещения

Pb1 – термодатчик

P1 – температурный контроллер

4. Основные технические параметры.

| Наименование | Ед. Измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Холодопроизводительность (R134A -6(С /+45(С) | кВт | 0,3 |
| Разрешенные хладагенты |  | R134A |
| Количество масла | л | 0,3 |
| Кол-во/диаметр вентилятора конденсатора | N/мм | 1/200 |
| Кол-во/диаметр вентилятора воздухоохладителя | N/мм | 1/120 |
| Кол-во фреона | г | 200 |
| Точность установленной температуры в рабочей камере | град,С | ±1 |
| Механические характеристики: |  |  |
| Длина | мм | 370 |
| Ширина | мм | 443 |
| Высота | мм | 250 |
| Вес нетто | кг | 19 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 26 |
| Электрические характеристики: |  |  |
| Версия электродвигателя компрессора | В-ф-Гц | 220-1-50 |
| Версия электродвигателя конденсатора | В-ф-Гц | 220-1-50 |
| Версия электродвигателя воздухоохладителя | В-ф-Гц | 220-1-50 |
| Максимальный рабочий ток холодильного Агрегата | А | 1,95 |

5. Руководство по эксплуатации.

Включение установки.

1.  Подключить штекер агрегата АКК-С-GL 60TB в розетку электропитания  (220В, 50Гц).

2.  Перевести выключатель включения агрегата АКК-С-GL 60TB  в положение ВКЛ.

3.  Для задания температуры см. «Инструкция на контроллер ID Plus 961»

АКК-С-GL 60TB,  заводской №                                признан годным для эксплуатации.

М. П.

Подпись лица ответственного за приемку

(расшифровка подписи)

Дата  выпуска:  __________________

Изготовитель: ООО «Полар Стар СПБ»

Тел. 8 (821) 4127969

8 (921) 3152837

www.polarstar.spb.ru

e-mail: sales@polarstar.spb.ru